Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007г. по состоянию на 17 сентября 2010 года

| 17 сентября 2010г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | Часть III тома 3, изд. 2007г. |
|  | Лист 3 |
| Текст | Левая половина листа. Взамен раздела «Порядок пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы № 1, 2, 3, 4, 5 и 6» дать вклейку №1. |
|  | Лоцийные сведения к листу 6 |
| Текст | Правая половина листа. Взамен раздела «Порядок пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы № 6, 5, 4, 3, 2 и 1» дать вклейку №2. |

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |

Вклейка №1   Лист 3  части 3  тома 3

ПОРЯДОК ПРОПУСКА

ЧЕТЫРЕХДЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ

ЧЕРЕЗ ШЛЮЗЫ № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Для пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы  № 1(6 устанавливается следующий порядок:

( при совместном шлюзовании с другими судами первыми в камеры шлюзов № 3, 4 и 5 заходят четырехдечные пассажирские теплоходы;

( на участке канала между шлюзами № 3 и 4 разрешается расхождение всех типов судов и составов без каких-либо ограничений;

( на участке канала между шлюзами № 4 и 5 разрешается расхождение всех типов судов и составов при скорости ветра менее 10 м/с.

Запрещается:

( при скорости ветра более 10 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м без подруливающего устройства в балласте с другими судами или составами;

( при скорости ветра более 12 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м в грузу с другими судами или составами. При совместном шлюзовании двух четырехдечных судов встречное шлюзование любых судов и составов;

( во время прохождения четырехдечных пассажирских теплоходов стоянка судов, составов и других плавсредств у причальной стенки нижнего бьефа шлюза № 6.

Вклейка №2   Лоцийные сведения к листу 6  части 3  тома 3

ПОРЯДОК ПРОПУСКА

ЧЕТЫРЕХДЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ

ЧЕРЕЗ ШЛЮЗЫ № 6, 5, 4, 3, 2 и 1

Для  пропуска  четырехдечных  пассажирских  теплоходов  в  шлюзах  № 6(1 устанавливается следующий порядок:

( при совместном шлюзовании с другими судами первыми в камеры шлюзов № 5, 4 и 3 заходят четырехдечные пассажирские теплоходы;

( на участке канала между шлюзами № 3 и 4 разрешается расхождение всех типов судов и составов без каких-либо ограничений;

( на участке канала между шлюзами № 4 и 5 разрешается расхождение всех типов судов и составов при скорости ветра менее 10 м/с.

Запрещается:

( при скорости ветра более 10 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м без подруливающего устройства в балласте с другими судами или составами;

( при скорости ветра более 12 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м в грузу с другими судами или составами. При совместном шлюзовании двух четырехдечных судов встречное шлюзование любых судов и составов;

( во время прохождения четырехдечных пассажирских теплоходов стоянка судов, составов и других плавсредств у причальной стенки нижнего бьефа шлюза № 6.