Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007 г. по состоянию на начало навигации 2011 года

| 17 февраля 2011 г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | Часть I тома 3, изд. 2007 г. |
|  | Навигационно-гидрографический очерк |
| Текст | Стр. 8. Раздел «Использование УКВ радиосвязи». Предпоследним абзацем дать вклейку № 1. |
|  | Лист 14 |
| 1165,5–1172,5 км | На Свирском баре от точки с координатами 60°33'00"N 32°46'30"Е в радиусе 1 км дать условное обозначение подводной свалки грунта. |
|  | Часть II тома 3, изд. 2007 г. |
|  | Лист 3 |
| 1162,1 км | Левый берег. Створ Венежский. Взамен прямоугольных дать щиты трапецеидальные. |
| 1160,78 км | Левый берег. Створ Свирицкий. Взамен конических дать щиты прямоугольные. |
|  | Лист 12 |
| 1091,5–1090,5 км | Пунктирную границу рейда вдоль правого берега упразднить, створные линии на воде заменить линиями границ рейда до берега. |
|  | Лист 15 |
| 1075,4 км | Белый огонь буя № 15 заменить на зеленый. |
|  | Лист 18 |
| 1053,8 км | Левый берег. Передний знак осевого створа перенести вперед по линии створа на надводную свалку грунта, задний знак перенести на пересечение створной и береговой линий. Точечную линию на берегу зачеркнуть. |
|  | Лист 20 |
| 1039,7 км | Левый берег. На 100 м выше обозначенного причала ОАО «Подпорожский порт» на подводном откосе берега дать условное обозначение затонувшего судна с глубиной над ним 4 м и менее. |
|  | Лист 26 |
| 992,85 км | Правый берег. Передний знак створа Теребовый перенести по линии створа в сторону Ивинского разлива на 4,5 см (450 м), задний знак дать в 1,5 см (150 м) от переднего; в основании переднего и заднего знаков дать насыпные острова. Точечную линию створа в сторону берега и на берегу зачеркнуть. |
|  | Лист 33 |
| 953,3 км | Левый берег. В надписи «причал ЛПХ» зачеркнуть «ЛПХ». У этого причала дать условное обозначение затонувшего судна с глубиной над ним 4 м и менее. |
|  | Часть III тома 3, изд. 2007 г. |
|  | Условные обозначения |
|  | Стр. 13. Раздел «Навигационные знаки плавучие». В характеристике огня поворотно-осевого буя вместо «Ч (4)» дать «ПрерЧ». |
|  | Лист 1 |
| 895,0–894,6 км | На прямолинейном участке по обе стороны судового хода дать условные обозначения двух подводных свалок грунта (61°06'16,5"N 36°15'55"Е; 61°06'20,09"N 36°15'58,77"Е; 61°06'29,23"N 36°15'39,99"Е; 61°06'23,5"N 36°15'32"Е и 61°06'11,08"N 36°15'48,30"Е; 61°06'14"N 36°15'52"Е; 61°06'21"N 36°15'28"Е; 61°06'15,72"N 36°15'21,71"Е). |
| 891,6 км | Правый берег. К заднему створному знаку дать характеристику огня «Пр». |
|  | Лист 3 |
| 874,0 км | У левого берега. Условное обозначение подводной свалки грунта дать по новым координатам (60°58'24,87"N 36°28'55,22"Е; 60°58'21,47"N 36°28'43,63"Е; 60°58'07,65"N 36°29'00,25"Е; 60°58'10,94"N 36°29'11,84"Е). |
|  | Лист 4 |
| 868,26 км | Буй № 23 перенести на 868,15 км. Соответственно перенести и верхнюю границу рейда. |
|  | Лист 5 |
| 863,14–862,18 км | Дать вклейку № 2. |
| Текст | Левая половина листа. Раздел «Предупреждения». Пункт 2, строка 2. Взамен «40 м» дать «80 м», взамен «50 м» дать «70 м». |
| Текст | Правая половина листа. Раздел «Шлюзы № 3, 4 и 5». Левая колонка. Взамен абзаца 2 («В нижнем подходном…») дать вклейку № 3. Абзац 3, строки 3 и 4. Последнее предложение вычеркнуть. |
|  | Лоцийные сведения к листу 6 |
| Текст | Таблица «Воздушные переходы». Заголовок «Воздушные переходы» исправить на «Воздушный переход». Последнюю строку в таблице зачеркнуть. |
|  | Лист 6 |
| 855,0 км | У левого берега (староречье реки Вытегра). Дать условное обозначение подводной свалки грунта (60°55'08,25"N 36°45'20,10"Е; 60°54'56,84"N 36°45'01,08"Е; 60°54'46,53"N 36°46'20,01"Е; 60°54'56,18"N 36°46'26,14"Е). |
| 852,9 км | Воздушный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Опускать мачты» зачеркнуть. |
|  | Лист 7 |
| 844,6 км | Воздушный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Опускать мачты» зачеркнуть. |
| Текст | Раздел «Воздушные переходы». Заголовок «Воздушные переходы» исправить на «Воздушный переход». Последний абзац зачеркнуть. |
| 844,1 км | На обоих берегах нанести несветящие знаки «Якоря не бросать». Нижнюю границу зоны подводного перехода перенести на 844,0 км. |
|  | Лист 10 |
| 823,85 км | На обоих берегах нанести несветящие знаки «Якоря не бросать». Верхнюю границу зоны подводного перехода перенести на 823,95 км. |
| 823,65 км | Воздушный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Опускать мачты» зачеркнуть. |
| Текст | Раздел «Воздушные переходы». Заголовок «Воздушные переходы» исправить на «Воздушный переход». Последний абзац зачеркнуть. |
|  | Лист 17 |
| 774,35–773,55 км | Дать вклейку № 4. |
| 771,3 км | Река Шола. Знаки навигационного оборудования упразднить. |
|  | Лист 20 |
| 730 км | Подход к Белозерску. У поворотно-осевого буя вместо характеристики огня «Ч (4)» дать «ПрерЧ». |
|  | Листы 25 и 26 |
| 682,9–681,9 км | Во изменение корректуры к тому 3 Атласа ЕГС на начало навигации 2008 года. Условное обозначение переправы от причала в селении Горицы на левом берегу (лист 25) до пристани Ивицы на правом берегу (лист 26) и надписи «пер.» зачеркнуть. |
|  | Лист 25 |
| 683,7 км | Левый берег. Знак «Пересечение судового хода» упразднить. |
| 682,7 км | Левый берег. Знак «Пересечение судового хода» упразднить. |
|  | Лист 26 |
| Текст | Раздел «Переправа» зачеркнуть. |
|  | Лист 28 |
| 664,5–664,2 км | Вход в Топорнинский канал. Дать вклейку № 5. |
|  | Лист 36 |
| 613,5 км | Правый берег. Условное обозначение причала зачеркнуть. |
|  | Лоцийные сведения к листу 38 |
| Текст | Таблица «Рейды». Графа 2, абзац 2, строки 4 и 5. Последнее предложение зачеркнуть. |
|  | Лист 39 |
| 588,5 км | Подводный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надпись «Якоря не бросать» зачеркнуть. |
|  | Лист 44 |
| 556 км | Река Большой Южок. Знаки навигационного оборудования упразднить. |
| 552 км | В староречье швартовные бочки упразднить. |
|  | Лист 45 |
| 543,8 км | Подводный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Якоря не бросать» зачеркнуть. |

##### Приложение на одном листе.

Федеральное государственное учреждение

«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление

водных путей и судоходства»

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 37

Приложение

Вклейка № 1                                                                                                              НГО части I тома 3

Для связи между судами, находящимися на водных путях Санкт-Петербурга, и диспетчером Управления водного транспорта используется канал 22, позывной – «Петербург-радио-78». Для связи диспетчера Управления с общественным водным транспортом Санкт-Петербурга используется канал 25, позывной – «Петербург-радио-98». На реках и каналах Санкт-Петербурга, не входящих в перечень внутренних водных путей РФ, связь судов между собой и с диспетчером Управления водного транспорта осуществляется также на канале 22.

Вклейка № 2                                                                                                       Лист 5 части III тома 3

Вклейка № 3                                                                                                      Лист 5 части III  тома 3

В нижнем подходном канале шлюза № 3 оборудована причальная стенка длиной 279 м. В подходном канале между шлюзами № 3 и 4 оборудованы причальные стенки: у левого берега длиной 512,25 м, у правого берега длиной 306 м, ширина подходного канала 80 м.

Вклейка № 4                                                                                                   Лист 17 части III  тома 3

Вклейка № 5                                                                                                    Лист 28 части III  тома 3