Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007 г. по состоянию на начало навигации 2013 года

| 19 февраля 2013 г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | Часть I тома 3, изд. 2007 г. |
| Текст | Стр. 3. Раздел «Необходимые пояснения», подраздел «Сокращения, принятые в текстах и на листах …». Четвертая строка снизу, взамен «ФГУ» дать «ФБУ» и взамен «государственное» дать «бюджетное». |
| Текст | Стр. 5. Раздел «Гидрометеорологические сведения», подраздел «Ветры и волнения». Последний абзац, вторая строка. Слова «для буксиров с плотами 43%,» упразднить. |
| Текст | Стр. 6. Раздел «Габариты пути». Первое предложение, взамен «2007» дать «2013». |
| Текст | Стр. 8. Раздел «Навигационная информация», второй абзац. Вторая строка, взамен «ФГУ» дать «ФБУ» и третья строка снизу, взамен «ФГУ «Волжское ГБУВПиС» дать «ФБУ «Волжское ГБУ». |
|  | Лист 2 |
| 1382,5( 1381,1 км | Взамен графической вклейки (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ (ИС-1/2012) дать вклейку № 1. |
|  | Лист 3 |
| Текст | Таблица «Рейды». Графа «Назначение и характеристика», взамен первого абзаца дать вклейку № 2. |
|  | Лист 6 |
| Текст | Таблица «Рейды». Графа «Назначение и характеристика», абзац 3 «Служба капитана порта…» зачеркнуть. |
|  | Лист 9 |
| 1333,4 км | Левая кромка судового хода. Веху левой кромки упразднить. |
|  | Лист 10 |
| Текст | В раздел «Предупреждения» третьим пунктом дать вклейку № 3. |
| 1322,0( 1321,8 км | Дать вклейку № 4. |
|  | Часть II тома 3, изд. 2007 г. |
| Текст | Стр. 3. Раздел «Необходимые пояснения», подраздел «Сокращения, принятые в текстах и на листах …». Вторая строка снизу, взамен «ФГУ» дать «ФБУ» и взамен «государ-ственное управление» дать «бюджетное учреждение». Десятая строка снизу, взамен «гидротехнических сооружений» дать «гидросооружений». |
| Текст | Стр. 4. Раздел «Гидрометеорологические сведения», подраздел «Ветры и волнения». Последний абзац, вторая строка. Слова «для буксиров с плотами - 41%;» упразднить. |
| Текст | Стр. 5. Раздел «Габариты пути». Первое предложение, взамен «2007» дать «2013», взамен таблицы габаритов пути дать вклейку № 5. Таблица «Сведения о габаритах камер шлюзов», четвертый столбец. Первая строка, взамен «573» дать «563 (нижняя голова)». Вторая строка, взамен «400» дать «415 (верхняя голова)». Таблица «Сведения о проектном уровне …». Второй столбец, пятая строка, взамен «16,85» дать «17,25». Четвертый столбец, вторая строка, взамен «17,30» дать «17,50» и третья строка, взамен «31,30» дать «31,45». |
| Текст | Стр. 6. Раздел «Навигационное оборудование», подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков». Подпункт 2.2 зачеркнуть. |
| Текст | Стр. 7. Раздел «Шлюзование судов». Взамен третьего абзаца дать вклейку № 6. Взамен шестого абзаца дать вклейку № 7 Раздел «Навигационная информация», второй абзац. Вторая строка, взамен «ФГУ» дать «ФБУ» и третья строка снизу, взамен «ФГУ «Волжское ГБУВПиС» дать «ФБУ «Волжское ГБУ». |
|  | Лист 6 |
| 1137,65 км | Левая кромка судового хода. Белый буй № 51 упразднить. |
|  | Лист 13 |
| 1087,55 км | Правый берег. Во изменение корректуры на начало навигации 2008 года условное обозначение знака «Путевой огонь» восстановить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 13 |
| Текст | Раздел «Нижнесвирский шлюз». Взамен абзацев с первого по четвертый дать вклейку № 8. |
| Текст | Подраздел «Дополнительная сигнализация», последний абзац. Взамен последних четырех строк дать вклейку № 9. |
| Текст | Раздел «Предупреждения», пункт 4. Взамен вклейки (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ (ИС-2/2012) дать вклейку № 10. |
|  | Лист 14 |
| 1080,0 и 1079,4 км | Огни на белых буях № 9 и 9А заменить на зеленые постоянные. |
|  | Лист 19 |
| Текст | Таблица «Воздушные переходы». Первый столбец, третья строка. Взамен «Воздушный переход над Верхнесвирским шлюзом на 1042,3 км» дать «Воздушный переход над нижним подходным каналом Верхнесвирского шлюза на 1042,3 км». |
| Текст | Раздел «Верхнесвирский шлюз». Взамен первых трех абзацев дать вклейку № 11. |
| Текст | Подраздел «Дополнительная сигнализация», последний абзац. Взамен последних девяти строк дать вклейку № 12. |
|  | Лист 33 |
| Текст | Взамен раздела «Онежский канал» дать вклейку № 13. |
| 950,3 км | Левый берег. Огню переднего светящего знака Вознесенского озерного створа дать характеристику «П5М». |
|  | Лист 34 |
| 950,3 км | Левый берег. Задний светящий знак Вознесенского озерного створа, огонь с характеристикой и линию створа между задним и средним знаками упразднить (временно). Огню переднего светящего знака Вознесенского озерного створа дать характеристику «П5М». |
|  | Лист 35 |
| 950,3 км | Задний светящий знак Вознесенского озерного створа, огонь с характеристикой и линию створа между знаками упразднить (временно). Взамен характеристики огня знака Вознесенского озерного створа «П5М» дать «2ствП5М». |
|  | Часть III тома 3, изд. 2007 г. |
| Текст | Стр. 4. Раздел «Необходимые пояснения», подраздел «Сокращения, принятые в текстах и на листах …». Вторая строка снизу, взамен «ФГУ» дать «ФБУ» и взамен «государственное управление» дать «бюджетное учреждение». Девятая строка снизу, взамен «гидротехнических сооружений» дать «гидросооружений». |
| Текст | Стр. 6. Раздел «Габариты пути». Первое предложение, взамен «2007» дать «2013», взамен таблицы габаритов пути дать вклейку № 14 |
| Текст | Стр. 8. Раздел «Навигационная информация», второй абзац. Вторая строка, взамен «ФГУ» дать «ФБУ» и третья строка снизу, взамен «ФГУ «Волжское ГБУВПиС» дать «ФБУ «Волжское ГБУ». |
|  | Лист 1 |
| Текст | Левая половина листа. В правом нижнем углу дать вклейку № 15. |
| 892,9( 892,4 км | Дать вклейку № 16. |
|  | Лист 2 |
| Текст | Раздел «Путевая информация» упразднить. |
| Текст | Правая половина листа. На свободном месте дать вклейку № 17. |
|  | Лист 3 |
| Текст | Раздел «Путевая информация» упразднить. |
| Текст | Раздел «Шлюз № 1». Взамен вклейки (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на начало навигации 2009 года) дать вклейку № 18. |
| Текст | Ниже таблицы «Рейды» дать вклейку № 19. |
| Текст | Левая половина листа. На свободном месте дать вклейку № 20. |
| 874,0( 874,3 км | Дать вклейку № 21. |
|  | Лист 4 |
| Текст | Раздел «Воздушный переход», вторя строка. Взамен «17,6» дать «29,51» и взамен «16,9» дать «28,81». |
| Текст | Раздел «Шлюз № 2». Взамен вклейки (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на начало навигации 2012 года) и подраздела «Предупреждения» дать вклейку № 22. |
| 869,2( 869,8 км | Дать вклейку № 23. |
|  | Лист 5 |
| Текст | Раздел «Шлюзы № 3, 4 и 5». Левая колонка. Дополнить пятый абзац вклейкой № 24. |
| 860,3( 860,0 км | Дополнительно к вклейке (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на начало навигации 2012 года) дать вклейку № 25. |
|  | Лоцийные сведения к листу 6 |
| Текст | Взамен вклейки «Порядок пропуска…» (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ ИС-2/2010) дать вклейку № 26. |
|  | Лист 13 |
| 802,0( 805,0 км | Нанести зону «Расхождение и обгон судов и составов» запрещены. |
|  | Лист 35 |
| 621,1 км | Зону подводного перехода, знаки и надпись «Якоря не бросать!» упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 46 |
| Текст | Раздел «Выход судов в Рыбинское водохранилище». Взамен первого абзаца дать вклейку № 27. Второй абзац зачеркнуть. |
|  | Лист 46 |
| 540,8 км | Справа от оси судового хода (в районе грузового причала) черный сигарообразный буй упразднить. |
| 1 км | Река Ягорба. Огни белого и красного буев без номеров упразднить. Черный и красный ледовые сигарообразные буи упразднить. |
| 536,5 км | Правый берег. Створные знаки, створную линию, огни и характеристику к ним упразднить. |
|  | Лист 48 |
| Текст | Раздел «Белозерский порт». Подраздел «Предупреждения», пункт 1, последняя строка. Взамен «2» дать «3». |
|  | Лист 49 |
| 3,0(3,5 км | Река Суда. Белый, два красных и красный сигарообразный буи упразднить. Букву «Л» зачеркнуть. |

Приложение на 5 листах.

Зам. руководителя ГБУ «Волго-Балт»                                                                                                                     В. Г. Рудых

- Приложение

Вклейка № 1   Лист 2 части I тома 3

Вклейка № 2   Лист 3 части I тома 3

Для судов и составов, ожидающих разводки мостов. Длина рейда 500 м, ширина 100 м, глубины не менее 4 м, грунт ( песок и глина. Прибрежная граница рейда ограждена двумя белыми светящими буями. В верхней части рейда становятся сухогрузные суда в один счал, не более семи судов, при отсутствии сухогрузных судов эта часть рейда может быть использована для постановки нефтеналивных судов. В нижней части рейда нефтеналивные суда становятся в два счала, не более четырех судов в каждом

Вклейка № 3   Лист 10 части I тома 3

3. На 1321,8 км от правого берега в русло реки на 70 м выступает труба водозабора. Приближаться к берегу здесь запрещено.

Вклейка № 4   Лист 10 части I тома 3

Вклейка № 5    Стр. 5 части II тома 3

| Участок водного пути | Протяжен-ность участка, км | Габариты судового хода, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | глубина | ширина | радиус закругления |
| Река Свирь |
| Устье реки Свирь – нижнее устье протоки Корелка (1168,5 – 1156,5) | 12 | 4,0 | 85 | 600 |
| Нижнее устье протоки Корелка – поселок Вознесенье (1156,5 – 946,5) | 210 | 3,9 | 70 | 700 |
| Онежское озеро |
| Поселок Вознесенье – устье реки Вытегры (946,5 – 895 км) | 51,5 | 4,0 | 100 | 750 |

Вклейка № 6    Стр. 7 части II тома 3

В ожидании судопропуска через Нижнесвирский и Верхнесвирский шлюзы суда отстаиваются на рейдах или в специально отведённых местах, указываемых соответственно диспетчерами движения ГБУ «Волго-Балт» в городах Лодейное Поле и Подпорожье или диспетчерами (начальниками вахт) шлюзов. Заходить в подходные каналы шлюзов и швартоваться к их причальным стенкам можно только с разрешения диспетчера (начальника вахты) шлюза. Перед заходом в шлюзы судоводители обязаны проверить исправность ДАУ, рулевого устройства, чистоту якорей и доложить диспетчеру (начальнику вахты) шлюза о готовности судна, состава к шлюзованию.

Вклейка № 7    Стр. 7 части II тома 3

Сигнализация на шлюзах. Судопропуск через шлюзы регулируется при помощи дальнего, входного и выходного светофоров. Дальние светофоры, регулирующие подход судов к причальным стенкам, установлены на их дальних от шлюза концах. Дальний светофор регулирует также подход к шлюзу в случае, если причальная стенка выведена из эксплуатации. Входные и выходные светофоры, регулирующие соответственно вход в камеру шлюза и выход из неё установлены вблизи основных ворот шлюза. Причальные стенки подходных каналов Верхнесвирского шлюза оборудованы промежуточными светофорами, которые при двустороннем судопропуске обозначают ближнюю к шлюзу границу места стоянки судов в ожидании шлюзования и регулируют совместно с входным светофором вход судов в камеру шлюза, а при одностороннем судопропуске регулируют прохождение судов до створа стопового знака на причальной стенке. Светофоры имеют два сигнальных огня: зелёный – разрешающий; красный – запрещающий. Подход судов к причальным стенкам, вход судов в камеру шлюза и выход из камеры шлюза разрешается только при зелёном сигнале соответствующего светофора.

Вклейка № 8    Лоцийные сведения к листу 13 части II тома 3

НИЖНЕСВИРСКИЙ ШЛЮЗ ( однокамерный, сооружен у левого берега реки Свирь между 1087,5 и 1086,3 км. На нижней голове шлюза находится автодорожный мост, который разводится во всех случаях при судопропуске.

Полезная длина камеры шлюза 198 м, полезная ширина камеры шлюза
21,5 м; глубина на нижнем пороге шлюза при минимальном судоходном уровне – 5,63 м, на верхнем – 6,3. Ширина нижнего подходного канала от 36 до 80 м, верхнего от 70 до 120 м.

В верхнем подходном канале расположена причально-разделительная стенка длиной 229 м. В нижнем подходном канале с левой стороны в 298 м от нижней головы шлюза расположена причальная стенка, длина прямолинейного участка которой составляет 200 м. На стенке установлен дальний светофор. К стенке швартуются суда и составы ожидающие судопропуск.

Во время шлюзования, если в камере шлюза находятся два судна, следующих вниз, то при опорожнении камеры шлюза вахтенным начальникам судов необходимо строго следить за положением судна относительно стоп-линии, так как на расстоянии равном 1 м от стоп-линии под водой на отметке 3,44 м расположена кабельная трасса.

Вклейка № 9    Лоцийные сведения к листу 13 части II тома 3

продолжается до момента открытия ворот шлюза. Разрешение на подход судов к шлюзу, подход к причальным стенкам, вход в камеру шлюза и выход из камеры шлюза даётся зелёными постоянными огнями соответствующих светофоров и одновременно подтверждается на УКВ диспетчером (начальником вахты) шлюза.

Вклейка № 10    Лоцийные сведения к листу 13 части II тома 3

4. Причально-разделительная стенка верхнего подходного канала выведена из эксплуатации. Подход и швартовка к ней всех типов судов запрещены. Дальний светофор регулирует подход к шлюзу.

Вклейка № 11    Лист 19 части II тома 3

ВЕРХНЕСВИРСКИЙ ШЛЮЗ ( однокамерный, сооружен у левого берега реки Свирь между 1042,6 и 1040,6 км. На нижней голове шлюза находится автодорожный поворотный мост. Разводку моста производит диспетчер (начальник вахты) шлюза при запасе по высоте (между наивысшей точкой судна и нижней кромкой пролета моста) менее 50 см.

Полезная длина камеры шлюза 281 м, полезная ширина камеры шлюза
21,5 м; глубина на нижнем пороге шлюза при минимальном судоходном уровне – 4,7 м, на верхнем – 4,15. Ширина нижнего подходного канала 46 м, верхнего 54 м.

В нижнем подходном канале имеется причально-разделительная стенка длиной 440,3 м.

Вклейка № 12    Лист 19 части II тома 3

продолжается до момента открытия ворот шлюза. Разрешение на подход судов к шлюзу, подход к причальным стенкам, вход в камеру шлюза и выход из камеры шлюза даётся зелёными постоянными огнями соответствующих светофоров и одновременно подтверждается на УКВ диспетчером (начальником вахты) шлюза. Красный огонь дальнего светофора запрещает вход судов в подходные каналы. Красный огонь промежуточного светофора запрещает прохождение  судов до стопового знака.

Вклейка № 13    Лист 33 части II тома 3

ОНЕЖСКИЙ КАНАЛ пролегает вдоль южного берега Онежского озера; он соединяет реку Свирь с Вытегорским каналом и отделен от озера полосой суши, а местами дамбой. Онежский канал предназначен для малых судов, имеющих ограничения для плавания в водах разряда «О» и «М». Габариты судового хода в Онежском канале: глубина 1,2 м, ширина 16 м, радиус закругления 150 м.

На входе в канал из реки Свирь находится разводной понтонный мост, ширина прохода в разведенном состоянии 18,5 м. Проход судов регулируется диспетчером движения Вознесенья ГБУ «Волго-Балт» по предварительной заявке. Мост оборудован светофором и свето-сигнальным оборудованием. При проходе по каналу в районе и створе моста судоводителям соблюдать повышенные меры предосторожности.

Вклейка № 14    Стр. 6 части III тома 3

| Участок водного пути | Протяженность участка, км | Габариты судового хода, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | глубина | ширина | радиус закругления |
| Устье реки Вытегра – шлюз № 6 | 40,8 | 4,0 | 60 | 600 |
| Шлюз №6 – 819,0 км | 34,9 | 4,0 | 50 | 600 |
| 819,0 км – Курдюк | 28 | 3,7 | 60 | 600 |
| Курдюк – шлюз № 7 | 196 | 4,0 | 60 | 600 |
| Шлюз № 7 – Торовские створы | 67,3 | 4,0 | 80 | 600 |
| Новинковское водохранилище |
| Подход к пристани Девятины | 1 | 4,0 | 50 | 500 |
| Рейды Вытегорского РГСиС |
| Рейд Вытегорского РГСиС | 6 | 4,0 | 50 | 500 |
| Белое озеро |
| Подход к Белозерску | 8 | 2,1 | 30 | 200 |
| Подход к причалу Мондома | 34 | 4,0 | 40 | 200 |
| Белозерский канал | 67 | 1,3 | 14 | 150 |
| Онежское озеро |
| Онежский канал | 67 | 1,2 | 16 | 150 |

Вклейка № 15   Лист 1 части III тома 3

10. На 892,68 км у левого берега оборудована причальная стенка для обстановочного и маломерного флота (в эксплуатацию не введена). Длина причальной стенки 50,75 м, глубина не менее 3,0 м.

11. На 892,5 км у правого берега ведется строительство причальной стенки для формирования большегрузных составов.

Вклейка № 16   Лист 1 части III тома 3

Вклейка № 17   Лист 2  части III тома 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУДОВОЙ ХОД, ответвляющийся от основного судового хода на 880,5 км, ведет в реку Вытегра. Габариты дополнительного судового хода составляют: глубина 2,5 м, ширина 16 м.

Вклейка № 18   Лист 3  части III тома 3

Ширина нижнего подходного канала 55 м, верхнего ( 46 м. Длина причальных стенок: нижнего подходного канала у правого берега ( 270,7 м, верхнего подходного канала у левого берега ( 294 м.

Вклейка № 19   Лист 3  части III тома 3

| На участке 874,0(874,3 км справа от судового хода | Для судов, ожидающих перевалки инертных материалов. Глубины на рейде не менее 4 м |
| --- | --- |

Вклейка № 20   Лист 3  части III тома 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУДОВОЙ ХОД, ответвляющийся от основного судового хода на 880,5 км, ведет в реку Вытегра. Габариты дополнительного судового хода составляют: глубина 2,5 м, ширина 16 м.

Вклейка № 21   Лист 3  части III тома 3

Вклейка № 22   Лист 4  части III тома 3

ШЛЮЗ № 2 — однокамерный, сооружен между 869,7 и 868,4 км. Длина камеры шлюза 268,0 м, ширина 17,84 м; глубина на нижнем пороге шлюза
4,40 м, на верхнем ( 4,23 м.

Ширина нижнего подходного канала 80 м, верхнего ( 80 м. Длина причальных стенок: нижнего подходного канала у левого берега ( 291 м, верхнего подходного канала у правого берега ( 271 м.

Около верхних ворот шлюза сооружен разводной мост.

Предупреждение

На пришлюзовом участке 870,4(867,8 км движением судов руководит начальник вахты шлюза.

Вклейка № 23   Лист 4  части III тома 3

Вклейка № 24   Лист 5  части III тома 3

В верхнем подходном канале шлюза № 5 оборудована причальная стенка длиной 292 м.

Вклейка № 25   Лист 5  части III тома 3

Вклейка № 26   Лоцийные сведения к листу 6  части III тома 3

ПОРЯДОК ПРОПУСКА

ЧЕТЫРЕХДЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ

ЧЕРЕЗ ШЛЮЗЫ № 6, 5, 4, 3, 2 и 1

Для пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов в шлюзах № 6(1 устанавливается следующий порядок:

( при совместном шлюзовании с другими судами первыми в камеры шлюзов № 5, 4 и 3 заходят четырехдечные пассажирские теплоходы;

( на участке канала между шлюзами № 3 и 4 разрешается расхождение всех типов судов и составов без каких-либо ограничений;

( на участке канала между шлюзами № 4 и 5 разрешается расхождение всех типов судов и составов. При скорости ветра более 10 м/с расхождение разрешается только с использованием причальных стенок.

Запрещается:

( при скорости ветра более 12 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м в грузу с другими судами или составами. При совместном шлюзовании двух четырехдечных судов встречное шлюзование любых судов и составов;

( во время прохождения четырехдечных пассажирских теплоходов стоянка судов, составов и других плавсредств у причальной стенки нижнего бьефа шлюза № 6.

Вклейка № 27    Лоцийные сведения к листу 46  части 3  тома 3

Перед выходом в Рыбинское водохранилище капитаны судов обязаны получить у диспетчера движения Череповца ГБУ «Волго-Балт» суточный прогноз погоды и, руководствуясь им и установленными судам ограничениями по ветро-волновому режиму, самостоятельно принять решение о выходе в водохранилище.