Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007г. по состоянию на 23 сентября 2013 года

| 23 сентября 2013г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | Часть I тома 3, изд. 2007г. |
|  | Необходимые пояснения |
| Текст | Стр. 3. Ниже подзаголовка «Сокращения, принятые в текстах…» дать текстовую вклейку № 1. |
|  | Сведения о невских мостах |
| Текст | Стр. 14. Второй абзац, двенадцатая строка дать вклейку № 2. |
| Текст | Стр. 15. Талица «Габариты судовых ходов в судоходных пролетах невских мостов» строка «Дворцовый», графа 6 дать «22,0/3,54», графа 7 дать «22,0/3,25». |
|  | Стр. 16. Взамен вклейки (ИС-1/13) дать графическую вклейку № 3. |
|  | Условные обозначения |
|  | Стр. 12. Колонка 2. Раздел «Искуственные объекты» условное обозначение «Водозабор» упразднить. |
|  | Лист 2 |
| 1383,7-1382,6 км | Взамен вклейки (ИС-1/13) дать графическую вклейку № 4. |
|  | Лист 3 |
| 1378,9 км | Правый берег. Нанести условное обозначение подводного трубопровода, выступающего в русло на 20 м. |
|  | Лист 6 |
| Текст | Дать вклейку № 5. |
|  | Лоцийные сведения к листу 7 |
| Текст | Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку №6. |
|  | Лист 8 |
| Текст | Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку № 7. |
|  | Лист 10 |
| 1322,4 км | Правая кромка судового хода. Условное обозначение «Якорное место» упразднить. |
| 1321,2 км | Дать условное обозначение подводного трубопровода. |
| 1321,1 км | Левый и правый берега. Знаки «Якоря не бросать» и границу охранной зоны перенести на 1321,3 км |
| 1321,8 км | Правый берег. Надпись «водозабор» зачеркнуть. |
|  | Лист 11 |
|  | Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку № 8. |
|  | Лист 16 |
| 5,5 км | Река Малая Невка, левый берег. Нанести условное обозначение подводного трубопровода, выступающего в русло на 29 м. |
|  | Часть II тома 3, изд. 2007 г. |
|  | Необходимые пояснения |
| Текст | Стр. 3. Ниже подзаголовка «Сокращения, принятые в текстах…» дать текстовую вклейку № 9. |
|  | Условные обозначения |
|  | Стр. 12. Колонка 2. Раздел «Искуственные объекты» условное обозначение «Водозабор» упразднить. |
|  | Лист 3 |
| Текст | Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку №10. |
|  | Лист 9 |
| Текст | Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку № 11. |
|  | Лист 11 |
| Текст | Таблица «Причалы». В обоих графах первый абзац зачеркнуть. |
| Текст | Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку № 12. |
|  | Лист 18 |
| 1052,8 км | Правый берег. Перенести осевой створ «спусковой». Передний и задний знаки дать на берегуна расстоянии 0,3 см (30 м) и 0,8 см (80 м) от береговой линии. |
|  | Лист 20 |
| 1038,8 км | Левый берег. Дать осевой створ «взводный». Передний и задний знаки дать на расстоянии 0,3 см (30 м) и 0,6 см (60 м) от береговой линии. Щиты прямоугольные, белые. Огни зеленые, заднему огню дать характеристику «Пр». |
|  | Лист 26 |
| 998,2 км | Левый берег. Перенести осевой створ «спусковой». Передний знак дать в русле на расстоянии 0,4 см (40 м) от береговой линии, в основании знака нанести насыпной остров, задний знак дать на берегу на расстоянии 0,3 см (30 м) от береговой линии. |
| 994,2 км | Правый берег. Перенести осевой створ «спусковой». Передний знак дать в русле на расстоянии 0,6 см (60 м) от береговой линии, в основании знака нанести насыпной остров, задний знак дать на берегу на расстоянии 0,2 см (20 м) от береговой линии. |
|  | Лист 28 |
| 983,85 км | Левая кромка судового хода. Белый огонь буя № 41 изменить на зеленый. |
| 983,35 км | Правая кромка судового хода. Буй № 36 перенести на 983,1 км на изобату. |
|  | Часть III тома 3, изд. 2007 г. |
|  | Необходимые пояснения |
|  | Стр. 4. Ниже подзаголовка «Сокращения, принятые в текстах…» дать текстовую вклейку № 13. |
|  | Условные обозначения |
|  | Стр. 12. Колонка 2. Раздел «Искуственные объекты» условное обозначение «Водозабор» упразднить. |
|  | Лист 1 |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Взамен вклейки (КНН-2013) дать вклейку № 14. |
| 892,0-893,3 км | Взамен вклейки (КНН-2013) дать графическую вклейку № 15. |
|  | Лоцийные сведения к листу 6 |
| Текст | Дать вклейку № 16. |
|  | Лист 17 |
| Текст | Дать вклейку № 17. |

Зам. руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

Приложения

Вклейка № 1 Стр. 3 части I тома 3

АИС ( Aвтоматическая идентификационная система

Вклейка № 2 Стр. 14 части I тома 3

Два боковых пролета Дворцового моста (смежные с разводным) предназначены для прохода судов высотой не более 3,25 м, правобережный пролет является спусковым, левобережный – взводным. При одновременном подходе

Вклейка № 3 Стр. 16 части I тома 3

Вклейка № 4 Лист 2 части I тома 3

Вклейка № 5 Лист 6части I тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 6Лоцийные сведения к листу 7 части I тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 7 Лист 8 части I тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 8Лист 11 части I тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 9Стр. 3 части II тома 3

АИС ( Aвтоматическая идентификационная система

Вклейка № 10 Лист 3 части II тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 11 Лист 9 части II тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 12 Лист 11 части II тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участках (в скобках дана зона действия):

- Отрадное, мыс Святки (1350-1336 км);

- Шлиссельбург (1320-1300 км);

- Свирица (1172-1163 км);

- Лодейное Поле (1114-1100 км)

Вклейка № 13 Стр. 4 части III тома 3

АИС ( Aвтоматическая идентификационная система

Вклейка № 14 Лист 1 части III тома 3

10. На 892,7 км у левого берега оборудован причал для обстановочного и маломерного флота. Длина причала 50,75 м, глубина вдоль причальной стенки 3,0 м.

11. На 892,5 км у правого берега оборудован причал для формирования большегрузных составов. Длина причала 170,0 м.

12. На участке 892,0-893,3 км ширина судового хода 80,0 м

Вклейка № 15 Лист 1 части III тома 3

Вклейка № 16 Лоцийные сведения к листу 6части III тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участке шлюз № 6 (854 км) – река Кема (774 км).

Вклейка № 17 Лист 17 части III тома 3

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ведется за положением судна и скоростью его движения с использованием РЛС и АИС на участке шлюз № 6 (854 км) – река Кема (774 км).