Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007 г. по состоянию на 25 сентября 2008 года

| 25 сентября 2008 г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | Часть I тома 3, изд. 2007г. |
|  | Лист 2 |
| 1384,5 км | Условное обозначение моста и пояснительную надпись «временный» упразднить. |
|  | Часть II тома 3, изд. 2007г. |
|  | Лист 6 |
| 1139,9 км | Правый берег. Красные щиты створных знаков заменить на белые. |
| 1138,8 км | Правый берег. Красные щиты створных знаков заменить на белые. |
| 1135,7 км | Правая кромка судового хода. Красный буй «56» перенести на 1135,9 км. |
|  | Лист 7 |
| 1131,7 км | Правый берег. Красные щиты створных знаков заменить на белые. |
|  | Лист 11 |
| Текст | Таблица «Причалы». Правая колонка, абзац 2. В шестой строке взамен «трех» дать «двух». |
|  | Лист 12 |
| 1090,0 км | Левый берег. Белые щиты створных знаков заменить на красные. |
|  | Лист 21 |
| 1031,75 км | Правый берег. Белые щиты створных знаков заменить на красные. |
|  | Лист 31 |
| 960,75 км | Правая кромка судового хода. Нанести красный буй «66А», огонь красный постоянный. |
|  | Часть III тома 3, изд. 2007г. |
|  | Лист 5 |
| Текст | Раздел «Шлюзы № 3,4 и 5». Подраздел «Указания о порядке движения и стоянки судов…». Взамен пунктов 1, 2 и 3 поместить вклейку (см. Приложение). Пункты 4 и 5 упразднить. Нумерацию пункта 6 изменить на 4. |
| 859,5 км | Правая и левая кромки судового хода. Нанести красный буй «58А», огонь красный постоянный и белый буй «41А», огонь зеленый постоянный. |
| 859,35 км | Правая и левая кромки судового хода. Красный буй «60» и белый буй «43» перенести вдоль кромки на 70 м в сторону Новинкинского водохранилища. |
|  | Лист 6 |
| 858,85 км | Правая и левая кромки судового хода. Нанести красный буй «62А», огонь красный постоянный и белый буй «45А», огонь зеленый постоянный. |

##### Приложение на одном листе.

Федеральное государственное учреждение

«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление

водных путей и судоходства»

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 37

Приложение

Вклейка к корректуре тома 3 Атласа ЕГС издания 2007 г.

по состоянию на 25 сентября 2008 г.

лист 5 части III тома 3

1. В подходном канале разрешается расхождение грузовых и нефтеналивных судов грузоподъемностью до 5000 т включительно с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых более 60°С.

2. Во время наполнения камеры шлюза № 5 всем судам запрещается вход в подходный канал, движение в этом канале и швартовка к причальной стенке.

3. Во время движения четырехдечных пассажирских теплоходов из камеры шлюза в Новинкинское водохранилище у верхней причальной стенки шлюза № 5 разрешается стоянка двух судов, кроме танкеров с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых 60°С и менее, и буксируемых составов.

4. При входе четырехдечных пассажирских теплоходов в шлюз № 5 с Новинкинского водохранилища стоянка судов у причальной стенки запрещается.

Федеральное государственное учреждение

«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление

водных путей и судоходства»

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 37